## Slide 1: AES-128
111061529 周子翔111061545 陳揚哲

## Slide 2: Outline
System block
How we design our system (Code)
  Kerenl
  Host
Result

## Slide 3: System block

## Slide 4: System block
Key
Key expansion
11 round key
encryption
Data(plaintext) from stream
ciphertext to stream
先用Key expansion kernel產生11把round key
透過Stream的方式把plaintext讀進來，
用Encryption kernel進行加密
最後再用Stream的方式把ciphertext寫出。

## Slide 5: How we design our system-Kernel
我們一改先前提出的block design
先產生11把round key
  加密的部份我們可以單獨複製多個kernel
  不大影響我們的latency
  節省記憶體空間
11 Round Key

## Slide 6: S-Box(SubBytes)
單純多工器 (組合邏輯)
Bram和FF

## Slide 7: S-Box(SubBytes)
查表的矩陣下一行pragma
合成結果僅使用到LUT

## Slide 8: Mixcolumn
組合邏輯
合成結果

## Slide 9: ShiftRows
將array重新編排
無任何硬體資源

## Slide 10: Key expansion
每一個cycle可以輸出1把round key，總計執行11個cycle
將輸出array 176個element分成11等份，每一份16個element

## Slide 11: Key expansion
11個cycle的for loop
合成結果

## Slide 12: Key expansion
Cosim會僅有第一把round key會是對的
Warning
Waveform

## Slide 13: Key expansion
對for loop 使用unroll
合成結果

## Slide 14: Key expansion
Co-sim結果正確
合成會自動排程
但多耗費一倍的LUT

## Slide 15: Cipher(加密)
輸出入使用Stream的方式，深度為1024筆
一次加密為128*1024個bits也就是16KB大小
用Dataflow

## Slide 16: Cipher(加密)
定義 NUM_WORDS = 16、DATASIZE=1024
每筆資料為16個8bits(128bits)

## Slide 17: Cipher(加密)
First Round(round=0)

## Slide 18: Cipher(加密)
Second round to last second round(round = 1~9)

## Slide 19: Cipher(加密)
Last round(round = 10)

## Slide 20: Cipher(加密)
合成結果
自動將第2~倒數第2 round的for loop進行unroll
  如同先前的key expansion
又因dataflow需要5層的flip flop隔開，
  硬體資源為x2x5倍
  所耗費的Cycle數為(1024+6-1)=1029

## Slide 21: How we design our system-Host
key expansion host code (use single kernel: Kexp)
  Single compute unit
  Multiple compute units
System host code (use two kernel: Kexp Cipher)。
  Single compute unit (16KB file)
  Single compute unit (16MB、16GB file)
  Multiple compute units (16GB file)

## Slide 22: Key expansion (Single compute unit)
Key expansion只進行一次運算，host code相當單純。
  定義需要的buffer size
  把kexp寫入kernel
  指定kernel function arguments
  將data搬入buffer
  執行運算
  將output從buffer搬回host端
  驗證roundkey

## Slide 23: Host Code – Key expansion (Single compute unit)

## Slide 24: Key expansion (Multiple compute unit)
此項目僅作為測試。
設定compute units = 4。
將相同的key給4個compute unit計算。

## Slide 25: Host Code – Key expansion (Multiple compute units)

## Slide 26: Host Code – Key expansion (Multiple compute units)

## Slide 27: System host code – Single compute unit
Use two kernel: Kexp、Cipher。
Plaintext file size = 16 KB。
Encrypt data size each iteration = 16KB。
只需加密一次，不需計算iteration的次數。

## Slide 28: Host Code – System (Single compute unit)

## Slide 29: System host code – Single compute unit
Use two kernel: Kexp、Cipher。
Plaintext file size = 16 MB、16GB。
Encrypt data size each iteration = 16KB。
此時需計算iteration的次數，分別為1024次和1024*1024次。
需要重新讀取新的資料，並重新指派給kernel運算

## Slide 30: Host Code – System (Single compute unit)

## Slide 31: Host Code – System (Single compute unit)

## Slide 32: Host Code – System (Single compute unit)

## Slide 33: System host code – Multiple compute unit
Use two kernel: Kexp、Cipher。
Plaintext file size = 16 MB、16GB。
Encrypt data size each iteration = 16KB。
需計算iteration的次數，分別為1024/CUs次和1024*1024/CUs次。
需指派不同的buffer給各個Compute units

## Slide 34: Host Code – System (Multiple compute unit)

## Slide 35: Host Code – System (Multiple compute unit)

## Slide 36: Result – Key expansion (Single compute unit)

## Slide 37: Result – Key expansion (Multiple compute unit)

## Slide 38: Result – System (Single compute unit、16KB)

## Slide 39: Result – System (Single compute unit、16MB、16GB)
16MB的軟體執行時間：0.102s

## Slide 40: Result – System (Multiple compute unit、16GB)
當使用多個kernel時會出現malloc(): unsorted double linked list corrupted的問題。
導致Vitis IDE執行Host Code時無法產生run summary。

## Slide 41: Result – System (Compute units = 2，16GB)

## Slide 42: Result – System (Compute units =2、 4、8，16GB)